## Slide 1
Università della Calabria ________
Dipartimento di Ingegneria Civile
Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Civile – Indirizzo Trasporti
Corso di “Laboratorio di Trasporti”
Analisi e Progettazione dei Lavori per la Riqualificazione Logistica dei Flussi di Traffico dell’Area Urbana dello Svincolo A2 a Cosenza (CS)
Docente:
Prof. Ing. Vittorio Astarita
Esercitatore:
Phd. Ing. Vincenzo Pasquale Giofrè
Studenti:
Rania Francesco 187937
Di Cunto Patrizia 186800
Tridico Esther Elisabetta 187147
Stelitano Alessandro 189173

## Slide 2
INTRODUZIONE
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
Lo scopo del seguente elaborato progettuale consiste nella riduzione del livello di congestione del deflusso veicolare nell’area attinente lo svincolo autostradale A2 nel comune di Cosenza.

## Slide 3
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
Modellizzazione della domanda e dell’offerta
Inquadramento territoriale
Rilievi in sito
Scelta dei modelli car-following
Scelta dei parametri di riferimento
Individuazione delle aree critiche
Scelte progettuali
Elaborazione soluzione ottimale
Confronto stato attuale e di progetto
Valutazione economica
FASI PROGETTUALI

## Slide 4
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
MODELLIZZAZIONE E CALIBRAZIONE
Sono stati rilevati i flussi nelle rispettive sezioni assegnate, con un intervallo di 5 minuti, dalle quali è stato possibile ricavare le matrici origine destinazione inerenti:
Autovetture;
Autobus;
Commerciali e pesanti.
Attraverso l’elaborazione di tali dati e con l’ausilio
del software di microsimulazione Tritone si è potuto
stabilire il modello che meglio approssima la realtà,
mediante il calcolo della funzione di Fitness
(GoF).
Chart: GoF
Gazis e Herman | 1.4696
Fritzsche | 0.64415
Weidemann99 | 0.82566
Gipps | 0.38096
IDM 2000 | 1.1876
Krauss | 0.59746

## Slide 5
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
INDIVIDUAZIONE AREE CRITICHE

## Slide 6
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
PROPOSTE PROGETTUALI
Limitazione traffico mezzi pesanti
Variazione sensi di marcia
Nuovo percorso alternativo
Inserimento segnaletica verticale

## Slide 7
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
PARTICOLARE INERVENTI SECONDARI
Parallela Via De Donato e zona compresa tra via Pasquale Rossi, Piazza Loreto, Piazza Europa e Piazza maestri del Lavoro
Via degli Stadi
Via Amantea e
Via Giovanni XXIII

## Slide 8
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
PARTICOLARE INTERVENTI PRINCIPALI
Via Filippo Amantea Mannelli
Via Vincenzo Julia

## Slide 9
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
PARTICOLARE INTERVENTI PRINCIPALI
Soluzione a rotatoria nell’intersezione tra Via Guglielmo Marconi (SS19) e il ponte Unità D’Italia

## Slide 10
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
CONFRONTO SCENARIO ATTUALE – SCENARIO FUTURO
Scenario attuale |  |  | Scenario futuro |  | 
Tempo Cumulato | Velocità Cumulata | Veic.Usc.Cum. | Tempo Cumulato | Velocità Cumulata | Veic.Usc.Cum.
6.408 | 26 | 9.833 | 4.140 | 27 | 12.575
GUADAGNI |  |  |  |  | 
Tempo Cumulato |  | Velocità Cumulata |  | Veicoli Uscenti Cumulati | 
% | -35 | % | 28 | % | 28
Guadagno totale | 
91 | %
Modello di calibrazione “Gipps”

## Slide 11
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
VALUTAZIONE ECONOMICA INTERVENTI PROPOSTI
In relazione agli interventi preposti, attraverso l’impiego del listino prezzi della Regione Calabria si è potuto stimare un costo complessivo pari a:
47.807,48 €

## Slide 12
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
CONCLUSIONI
Infine i punti si cui si è rivolta l’attenzione sono:
Miglioramento prestazionale della rete;
Ottimizzazione logistica delle infrastrutture già presenti;
Deflussi dei mezzi pesanti al di fuori del centro città e delle zone maggiormente abitate;
Bassi costi economici

## Slide 13
Laboratorio di trasporti
Gruppo 2:
Rania Francesco; Di Cunto Patrizia
Tridico Esther Elisabetta; Stelitano Alessandro
GRAZIE PER L’ATTENZIONE